## Slide 1: Optical Fibre networks 4/4 Building (WDM) networks Financing a network – Commercial offers
Paul JOLIVET
16 Dec 2024

## Slide 2: Optical Fibre Networks : Course general objective
Get a panorama of Optical Fibre and networks
  Optical Fibre characteristics and advantages
  Technologies around Optical Fibre
  Other components of optical fibre networks
Understand How to design high rates optical fibre networks
  Existing architecture of Optical Fibre networks (FTTH, FTTA, FTTO…)
  Designing a network
  Deployment constraints
Understand High rate networks trends to future
Notes: Pour reference : https://www.researchgate.net/publication/305181019_Technologie_WDM_en_telecoms_optiques_avancees/link/57842b1208ae37d3af6c1685/download

## Slide 3: Optical Fibre Networks : Course 4/4 programme
  1. Tools for the design
  The requirement, the constraints
  Applicable solutions
  2. Fibre installation, real life
  Use cases : typically securing signal
  Principle and Technical solutions
  3. Commercial offers for Optical fibre
  xxx
  4. Financing a network
  Optical fibre services (dark fiber, lambda)
  FTTH share of revenue
  Collaborative networks

## Slide 4: WDM networks Topology / Architecture

## Slide 5: WDM networks principles
Multiple layers (Core network, Agregation, Backhaul and DC)
There are interconnection gateways between network layers
Each service targets a spefic network layer
One network, multiple accesses
  Internet (fixed lines)
  Internet (mobile network)
  Voice
  Equipment management
  Servers interconnection
  (e.g. Data reliability storage/access)
  etc.
5

## Slide 6: Network layers over optical fibre
  FTTA : Collecting sites
  Network elements connection on loops and intercity links, typically :
    Mobile network (radio sites, Merging points)
    NRA/O, FTTO
    Other connections, hosting capability
CO
CO
MO
SO
MO
CO
MO
CO
MO
MO
SO
MO
CO
MO
CO
MO
Urban area
MO
Urban area
SO
  FTTA : Transportation layer
  Network routing between anchors
    Interloops links and loops
    Intercity (inc. amplification)
    Dark fiber access
  FTTA : Backbone / Core
  Trafic routing within the network
  FTTA, optical fibre and anchoring sites into 3 layers

## Slide 7
7

## Slide 8: WDM Basics
WDM = wavelength division multiplexing
Multiplex several wavelength on a single (set of) fibre over long distances
Each service is « encapsulated » by a transponder over a wavelength before being multiplexed through a filter and sent over a fiber.
Notes: Diversifier les arrivées clients sur les trans

## Slide 9: Optical fibre : a limited spectrum
Overall spectrum (bande C) : 4,8 THz
Bandwidth : between 50 GHz and 200 GHz
Number of available wavelength for each fibre : between 96 and 24
Frequency (GHz)
Band C (4,8 THz)
Bandwidth
λ1
λ2
λ3
λ4
λ5
λ6
λ7
λn-3
λn-2
λn-1
λn
Spectrum bandwidth depends on multiples parameters including :
  Distance (Span)
  Power
  Modulation
  Baud rate
Notes: Diversifier les arrivées clients sur les trans

## Slide 10: Basic architecture of a WDM network
A set of meshed ROADM Reconfigurable Optical Add Drop Multiplexer
Mesh network allows diversity and securing network
Between ROADMs, regeneration (ILA) sites allow signal maintenance by amplificating it
Customers are connected to ROADMs via transponders
Notes: Diversifier les arrivées clients sur les trans

## Slide 11: ROADM
ROADM = reconfigurable optical add drop multiplexer, include :
Direction cards (ampli + WSS)
Extraction cards (CMD or MUX)
Transponders (customer access point)
Exemple de châssis ROADM : OME 6500S Ciena
Add Drop
Path through
Notes: Diversifier les arrivées clients sur les trans

## Slide 12: ROADM, general behaviour
Same equipment for multiple direction/routes
A wavelength can get through a node/site without being intercepted or regenerated by a dedicated transponder on a single optical system (Not even interoperability issue between suppliers’ equipments)
  More flexibility
  Less equipment : saving costs
Interconnecting (logically) networks ?
    Full mesh (dedicated fiber and equipments)
    ROADM installation
Notes: Diversifier les arrivées clients sur les trans

## Slide 13
ROADM, characteristics
C : Colorless
D : Directionless
C : Contentionless
F : FlexGrid
In addtion to reconfigurability, filters bring some additional features providing more flexibility to ROADM (optimisation)
Notes: Diversifier les arrivées clients sur les trans

## Slide 14
ROADM
Diffraction
network
Spherical mirror
Mirror focus
Output Fibre 1
Routing element
Focus
(lens)
Output fibre 2
Input fibre
WSS is a filter that allows to direct wavelength towards various directions
It received the colored signal on the line and forwards it to another WSS or MUX
It is made of a diffraction network and a routing element
The routing element allow to chose the output fibre (reconfiguration) as well as bandwidth for the wavelength (flexgrid)
WSS example WSS (by Ciena)
Towards Line Amplifier
Towards WSS other direction
Towards Mux and transponder
WSS, the heart of photonic ROADM
Notes: Diversifier les arrivées clients sur les trans

## Slide 15
Used for wavelength extraction
It receives from WSS a multiplexed signal and forwards on each port a colored signal towards transponders
CMD Example de CMD : CCMD8x16 pour OME 6500S Ciena
Towards WSS
Towards transponders
CMD (or MUX) : Channel Mux/Demux is a filter didecated to « clients » (WSS like)
ROADM CMD, client filter
Notes: Diversifier les arrivées clients sur les trans

## Slide 16
Transponders are interface between services world and optical
Chaque service L2/L3 est encapsullé dans de l’OTN (TDM) via des OTU/ODU de différentes tailles via le CMD
L’OTN est un protocole de transport transparant
Longueur d’onde
ROADM, transponders
Notes: Diversifier les arrivées clients sur les trans

## Slide 17
La bande spectrale d’une fibre est limitée
Chaque longueur d’onde doit être optimisée pour transporter le plus grand nombre de services
Carte Génération 3
WL3N MOTR Ciena
Carte Génération 4
WLAI MOTR Ciena
Carte Génération 6
Sled WL6e Ciena
Améliorer les transpondeurs pour augmenter la capacité
Le ROADM
Les transpondeurs, évolution au fil des générations
Carte Génération 5
Sled WL5e Ciena
Chart: 
| Capa du λ | Nb deλ par fibre | Largeur du λ | Capa Par Fibre
WL3N | 10 | 96 | 50 | 9.6
WLAi | 40 | 64 | 75 | 25.6
WL5e | 80 | 43 | 112.5 | 34.4
WL6e | 160 | 24 | 200 | 38.4
Capa par fibre
Largeur du λ
Nb λ par fibre
Débit par λ
+ 300 %
+ 30 %
+ 160 %
+ 10 %
La capacité par fibre est limitée (Shannon)
Notes: Diversifier les arrivées clients sur les trans

## Slide 18
Chart: 
| 100 G/U | Consommation au 100G
100 G | 1 | 145
400 G | 4 | 35
800 G | 32 | 19
1600 G | 64 | 10
L’espace disponible dans les est limité et doit être Rationalisé
La consommation énergétique ainsi que la production en CO2 doivent être limitées
Carte Génération 3
WL3N MOTR Ciena
Carte Génération 4
WLAI MOTR Ciena
Carte Génération 6
Sled WL6e Ciena
Améliorer les transpondeurs pour améliorer la consommation et l’occupation
Le ROADM
Les transpondeurs, évolution au fil des générations
Carte Génération 5
Sled WL5e Ciena
Consommation au 100G
[Watt/100G]
- 1350 %
- 85 %
- 315 %
- 90 %
+ 6400 %
+ 400 %
+ 800 %
+ 200 %
Nombre de 100G par U
1 U
Baie 47 U
Notes: Diversifier les arrivées clients sur les trans

## Slide 19
Le ROADM
Signal optique et format de modulation
Un signal optique est une onde sinusoïdale d’amplitude, de fréquence et de phase définis par le laser.
Pour augmenter le débit les bits sont regroupés en symboles -> Passage de modulation d’amplitude (OOK, PAM) à modulation de phase
La forme de l’onde sinusoïde sera définie par l’information encodée et du type de modulation utilisée (Alphabet)
(D débit binaire, B débit Symboles, M nombre détats possibles de la constéllation)
QPSK
16-QAM
Séq. de bits
Séq. Symboles QPSK
Séq. Symboles 16-QAM
Le débit augmente avec la taille de la constellation utilisée
0000-
0101
-1010
00-00-
01-01-
10-10
Notes: Diversifier les arrivées clients sur les trans

## Slide 20
Solution FixGrid : Canaux 50 GHz
Optimise la bande passante théorique (x2)
Gaspille du spectre pour l’utilisation de λ < 800 G
Solution FixGrid : Canaux 100 GHz
Limite les longueurs d’onde à 50 GHz, interdisant l’utilisant de carte fonctionnant avec des λ400G (WLAI à 75 GHz) ou λ800G (WL5e à 100 GHz)
Solution FlexGrid : Canaux « libres »
Détermine la largeur du canal en fonction de la largeur de la lambda (pas de 6,25 GHz)
Optimisation !
Le ROADM
Le FlexGrid : optimisation de la bande spectrale
Notes: Diversifier les arrivées clients sur les trans

## Slide 21
Le canal photonique, une route figée
Site C
Tous les ports d’une paire de cartes sont figés sur le même chemin que le canal photonique
Pour créer de la diversité
Déployer d’autres paires de cartes
Faire du Back-to-Back (régénération optique)
Déployer un réseau OTN ….
Site A
Site B
Le WDM « pur » n’est pas aussi flexible que l’IP
Le ROADM
Notes: Diversifier les arrivées clients sur les trans

## Slide 22
La fibre, un médium qui dégrade le signal avec la distance
Chart: Distance [km]
Des pertes naturelles sont engendrées par la fibre : 0,2 dB/km à 1,5 μm (utilisation de la bande C)
Sur 10 km, le signal sera affaibli de 4,5 dB
Chaque épissure (soudure de fibre) engendre une perte moyenne de 0,1 dB. Il existe des épissures tous les 2 km en moyenne sur de la fibre
Chaque connecteur implique une perte moyenne de 1 dB.
Un amplificateur optique est indispensable tous les 57-87 km pour compenser les pertes
Seuil moyen de réamplification
0,1 dB/épissure + 2x1 (dB/Connecteurs)
0,2 dB/épissure + 2x1 (dB Connecteurs)
0,25 dB/épissure + 5x1 (dB Connecteurs)
Minimum de pertes en Bande C
Sites ILA et amplification
Notes: Diversifier les arrivées clients sur les trans

## Slide 23
Les sites ILA : des amplificateurs EDFA* pour compenser les pertes
Exemple de châssis ILA : OME 6500S Ciena
L’OSNR quantifie la qualité du signal optique
La « grosseur » des longueurs d’onde dépend directement de l’OSNR
Sites ILA et amplification
EDFA : Erbium Doped Fiber Amplifier
OSNR : Optical Signal to Noise Ratio
Notes: Diversifier les arrivées clients sur les trans

## Slide 24
Le WDM : des performances extrinsèques
Chart: 
Carte Génération 5 Double Sled WL5e Ciena
En réalité : λmax ≤ 800 G ()
OSNR
En théorie : λmax = 800 G
Un réseau express pour optimiser les performances
Le nombre de ROADM traversés impacte l’OSNR et donc la capacité
Pour une même paire de carte, la capacité maximale diminue avec la distance
Notes: Diversifier les arrivées clients sur les trans

## Slide 25
Récapitulatif
C
D
C
-F
Fibres =Transporte le signal
WSS = Guide le signal
Ampli = Compense les pertes
Mux = Extrait le signal
Transpondeur = Convertit le signal
Notes: Diversifier les arrivées clients sur les trans

## Slide 26
Les avantages & les limitations d’un reseau WDM
26
LES AVANTAGES
Transporter une grande quantité de traffic sur une paire de fibre
Ne pas régénérer la capacité sur chaque point intermédiaire €€€ : Autoroutes photoniques
Transporter un traffic sur de grandes distances (Paris – Marseille avec une carte à Paris, une carte à Marseille)
LES LIMITATIONS
Une paire de fibre ne pourra pas porter tellement plus de capacité Amélioration des transpondeurs
La flexibilté est par lambda, nous n’avons pas la flexibilté d’un réseau IP : Réseau OTN
Décroissance de la capacité avec la distance pour une même carte transpondeur : Construction de routes express
Notes: Diversifier les arrivées clients sur les trans

## Slide 27: Les réseaux de Cœur

## Slide 28
Les objectifs du réseau Coeur WDM chez Bouygues
28
Le WDM supporte les réseaux L2/L3 Bouygues-télécom
Réseau IP/MPLS Grand Public : SIRIUS
IP/MPLS Entreprise : ARCTURUS
Omega (Agrégation), Orion (DCN), etc.
Le WDM permet d’établir de la capacité pour des clients tiers : Offres Sur Mesures (OSM)
> 90 %
Intelligence portée par les couches supérieures
Coûts optimisés au 100 G
Besoin de livrer de grosses quantité de 100 G
Réseau intelligent
Intelligence portée par le WDM
Coûts optimisés au 100 G
Spécifités
2 Réseaux de cœur spécifiques:
Notes: Diversifier les arrivées clients sur les trans

## Slide 29
Notes: Diversifier les arrivées clients sur les trans

## Slide 30
Notes: Diversifier les arrivées clients sur les trans

## Slide 31
Notes: Diversifier les arrivées clients sur les trans

## Slide 32
Notes: Diversifier les arrivées clients sur les trans

## Slide 33: Les réseaux de Cœurs Les chantiers en cours

## Slide 34
WDM : Ce qui anime le Coeur
S’assurer du bon état des réseaux
Adapter les réseaux aux besoins des clients
Optimiser et simplifier la manière dont nous faisons du WDM
Assurer un Spectre ordonné
Besoins WSF : Construction et Restauration Optique
Besoins GP : Suivre les évolutions des réseaux backbones IP
Architecture des réseaux WDM
Transporter la donnée avec les ZR+
Donner de la visibilité de nos réseaux WDM
Notes: Diversifier les arrivées clients sur les trans

## Slide 35
WDM : Pourquoi le spectre est important ?
Le spectre d’une fibre se remplie spatialement via la superposition des longueurs d’ondes (multiplexage spatial)
L’espace occupé par une longueur d’onde ne peut être réutilisé par une même longueur d’onde sur le même trajet (tout ou en partie)
La gestion du spectre est primordiale dans le dimensionnement d’un réseau utilisant des ROADM (fonction Paththrough)
Occupation du réseau 50 %
Taux de disponnibilité pour faire ROADM 1 vers ROADM 3 en direct : 0%
Spectre Fragmenté
Occupation du réseau : 50 %
Taux de disponnibilité pour faire ROADM 1 vers ROADM 3 en direct : 50%
Spectre ordonné
L’utilisation du Spectre doit être réfléchie et optimisée pour éviter le déploiement de nouvelles fibres
Notes: Diversifier les arrivées clients sur les trans

## Slide 36
Notes: Diversifier les arrivées clients sur les trans

## Slide 37
Notes: Diversifier les arrivées clients sur les trans

## Slide 38
Notes: Diversifier les arrivées clients sur les trans

## Slide 39
Notes: Diversifier les arrivées clients sur les trans

## Slide 40
Notes: Diversifier les arrivées clients sur les trans

## Slide 41
Notes: Diversifier les arrivées clients sur les trans

## Slide 42
Notes: Diversifier les arrivées clients sur les trans

## Slide 43
ZR+ : Standard de transmission optique cohérente définit par l’OIF pour des services de 100G à 400G (pour l’instant)
Remplacer les transpondeurs WDM par des optiques cohérentes (colorées) directement connectées au Filtre (MUX) du système WDM  Introduction du WDM à l’intérieur des routeurs IP
Le Système WDM offre une partie de spectre en bande C dont la largeur est déterminée par l’optique.  Compliance Native (structurelle) du WDM avec les Futurs Standard 800G ZR+ etc.
WDM : Comment transporter les données : ZR+ ?
43

## Slide 44
Chart: 
| Conso/400G
Ciena WL5e | 264
Nokia S6 | 304
Ciena WL6e | 144
Nokia D6 | 140
ZR+ (sans licences) | 50
Actuel Gen
Futur Gen (2025)
ZR+
Stockage/m2/CO2 consommé
Consommation énergétique :
Consommation du WDM [W] pour un 400G*
Matériel WDM nécessaire pour MES d’un 400G
400G ETH gris en transmission classique
400G ZR+
Cas avec ZR+
Cas avec transpondeur
Avantages :
- Diminution du cout énergétique
- Diminution des m2
- Diminution du matériel à commander/acheminer
- Simplification du process de déploiement
Process théorique du déploiement d’un nouveau service
*Le calcul de la consommation ne tient pas compte des cartes IP et des règles éventuelles d’utilisation de ports
WDM : Les avantages du ZR+
44

## Slide 45
WDM : Le fonctionnement du WDM
La configuration des services/du réseau se fait manuellement sur les équipements
Les données configurées sont écrites manuellements dans les bases à partir des informations de configurations
Les supervieurs remontent automatiquement les données des équipements mais ne communiquent pas avec les bases
Chaque equipementier a son propre superviseur.
Draft
Objectifs
Interconnecter les bases de données (opérationnelles et Ingénierie) et le WDM avec le monde exterieur
Rendre le réseau WDM compatible aux worklows
Créer des applicatifs

## Slide 47
Notes: Diversifier les arrivées clients sur les trans

## Slide 48
Notes: Diversifier les arrivées clients sur les trans

## Slide 49: Le réseau d’agrégation

## Slide 55: Réseau d’agrégation Evolution du réseau WDM

## Slide 64: Répartition des CO Patrimoine en cible
PARIS
LILLE Roubaix Tourcoing
LYON
MARSEILLE Aix
NICE
Douai Lens
Nantes
Toulouse
Toulon
Bordeaux
Dijon
Grenoble
Montpellier
Reims
Rennes
Rouen
Strasbourg
Tours
Angers
Avignon
Bayonne
Béthune
Brest
Clermont-Ferrand
Le Havre
Le Mans
Metz
Mulhouse
Nancy
Orléans
Saint-Etienne
Valenciennes
Sites MSC à date
Pour tenir un RTT d’1ms sur le Transport, la totalité des agglomérations du TOP32 devront disposer d’au moins un CO.
Nouveaux CO
ZTD
32 Villes
48 CO en cible
+ 1 HZTD

## Slide 67: WDM Agreg Configurations Equipements

## Slide 72: Le réseau de Collecte en WDM Actif

## Slide 75: Tools for optical fibre networks

## Slide 76: Geographical Information System
GIS systems to design network
  Solution to work on maps
  Projection of:
    the equipments
    the infrastructures
    existing cables
Challenges
  The software upgrades and licences
  The data reliability
  The geographical projections
  The transposition between tools
    ArcGIS, QGIS…
    Commercial use of Google Earth standards (kmz, kml…)

## Slide 77: Database reference
The need
  Operation and maintenance of the network
    Identify each cable, infrastructure and fibre, and characteristics
    Identify the use of each part
    Database storage for commercial use
  Operator’s estate management
Solutions
  NetDesigner, adapted to the operator’s need
    FIDS for Bouygues Telecom
    Networks for SFR…

## Slide 78: Additional tools (optimisation, viewers…)
The need
  Access and display of database information
  Compare networks
  Identify issues (spofs)
  Identify holes in the network
Solutions
  GIS software can provide solution for expert people
  Internal solution are developed to address commercial needs

## Slide 79: Tools for optical fibre networks

## Slide 80: Ingeneering design : playground
Points to be considered for network
  Anchoring sites
  Equipments to be connected
    Radio sites
    FTTH anchoring points
    Potential FTTO customers…
The existing infrastructure
  Ducts (from third party, owned infrastructure)
  Existing cables

## Slide 81: Ingeneering design : production
  Production of network design
  based on engineering rules adjusted all along the production if required

## Slide 82: Ingeneering design : optimisation
Design tool

## Slide 83: Ingeneering design : optimisation
From design
To Deployment
Including costs

## Slide 84: Fibre installation real life…

## Slide 85: Additional tools (optimisation, viewers…)
--
--
  --

## Slide 86: Additional tools (optimisation, viewers…)
--
  --

## Slide 87: Additional tools (optimisation, viewers…)
--

## Slide 88: Additional tools (optimisation, viewers…)
The need
  Security
  Latency
Solutions
  P2P
  Tree
  Loops

## Slide 89: Additional tools (optimisation, viewers…)
The need
  Security
  Latency
Solutions
  P2P
  Tree
  Loops

## Slide 90: Optical fibre offers from users point of view

## Slide 91: Dark fibre
The Principle
  The customer is getting a “full” fibre
  The customer takes care of
    Maintenance/Operations
    Amplification depending on needs
Applicability
  Usually this type of offer is requested by operators with infrastructures built on top of their need and equipment
  Implies a strong knowledge of the operations on optical fibre
  Applies to long haul connection
  Typically for GAFAM or Operators completing their network

## Slide 92: Lambda
The need
  Security
  Latency
Solutions
  P2P
  Tree
  Loops

## Slide 93: Embedded service
FTTH model
  xxx
VPN Solutions
  xxx

## Slide 94: Offers on infrastructure
GCBLO model
  xxx
Subduction
  Applicable to large ducts in order to

## Slide 95: Aspects techniques : sous tubage
Solution à risque sur un fourreau déjà occupé par un ou plusieurs câbles Limite le nombre de câbles dans le fourreau
Solution technique préférée
Uniquement possible ab initio
Partition de fourreau
  Principe : passage d’une structure dans le fourreau
  Utilisation de câbles plus fins pour le même nombre de fibres, compensant en partie l’occupation du fourreau par la structure
  Solution exploitée en Angleterre à l’étude chez Orange en France
Fourreau dans un fourreau
  Principe : passer un petit fourreau dans un plus grand
  Solution utilisée un temps par Orange en BLO, maintenant optionnelle restreinte aux conduites unitaires de plus de 40mm
    Les sous-fourreau étaient rétrocédé à Orange
Les solutions de sous tubage impliquent la propriété du fourreau, mais également un déploiement ab initio concernant les fourreaux <= 40mm

## Slide 96: Structure of commercial offers
Rental agreement
  xxx
IRU contract & Maintenance
  xxx

## Slide 97: Financing a network

## Slide 98: Principes de financement
Opexisation de l’investissement
  Principe de départ, maîtrise de l’endettement
    Un partenaire investi pour Bouygues Telecom
    Bouygues Telecom
      Déploie
      Maintien le plus longtemps possible
      Paye une redevance sur l’infrastructure utilisée
Les r&R des acteurs
  Le partenaire est propriétaire, il opère l’infrastructure au travers d’outils que nous mettons initialement en œuvre
  Bouygues Télécom
    Déploie
    Maintien le plus longtemps possible
Contrepartie du financement
  Partage de l’infrastructure
    La règle des 70/30 sur tout les objets
    Prise en compte des exigences du partenaire (ex des BPE 3M T0)
    Création de limites de propriété entre les différents acteurs (Bytel, partenaire(s), bailleurs…)
  Propriété de l’infrastructure
    Infrastructure cédée
      Tout déploiement complémentaire, raccordement… fait l’objet d’une commande
      Tout changement d’une commande faite entraîne une négociation
      Toutes les offres ne peuvent être faites par exemple dans un cadre WSF
  Effet de bord : Bouygues Telecom créée une infrastructure et un concurrent qui dispose de la même infrastructure.

## Slide 99: Financement infra (acteurs et projets)
Acteurs industriels
  Les opérateurs de fibre ou velléitaires
Acteurs financiers
  Dans la pratique, ils interviennent en combinaison avec un industriel
Chez Bouygues Telecom, deux projets:
Quimper : le FTTH, financeur Axione/Mirova
Saint Malo : le FTTA, financeur Cellnex/Bytel

## Slide 100: Limites techniques du partenariat
 | Partenaire | Bouygues Telecom
Fibre | Propriété de l’ensemble (hors adductions FTTO et CDD NRA/O Orange) Responsable de la maintenance | Disposition par défaut de 70% (redevance) Déployeur initial exclusive Mainteneur sur les premières années
Site d’ancrage | Propriétaire des murs (sites en propre) Responsable de l’alimentation et refroidissement Responsable de la sécurité du site (incendie, accès…) | Disposition par défaut de 70% des m² salles techn. Disposition par défaut de 70% énergie initiale Locataire d’une salle Bouygues (a priori pas de capacité de sous location) Selon les sites, mur optique en salle commune ou directement en salle Bouygues Telecom